USB Link All使用在通訊軟體中有關CAT(CI-V)之設定說明

正面連結聲霸卡及USB com port線          背面連結DATA線,CI-V線及CW線

電臺與LOG軟體同步後電臺的頻率模式功率等參數可以自動輸入到通聯日誌中,同時也可以用軟體控制電臺(特別是在CW模式可以用功能鍵自動發送),這在比賽時對提高成績會有很大的幫助.

其實設備的安裝還是很簡單,現以Yaesu的FT-857D和LOGGER32\WRITELOG為例作一個簡短的設定說明:
（1）5 ^4 Y; m# [3 z  K) F1Link-All先與電腦聯機,安裝USB驅動程式,安裝完成前不要與無線電座機連接.
     ; e$ h4 n6 f8 M( x! m驅動程式下載位址: http://www.xhl.com.cn/download.asp
（2）驅動程式安裝完成後將CAT線和DATA線與無線電座機連接
（3）確認LINK-ALL已正常工作,查找COM埠,並確認記住,在數據軟體裡必須圈選之.

（4）在LOG軟體中設置好電臺的埠\通迅速率(WRIRELOG中對YAESU電臺只支援4800的

速率)\電臺型號(WRITELOG中只有短波頻段,應在Setup VHF Transvevter offsets 中設置

好UV頻段,不然座機喇吧會嘯叫噢!另外無線電只能安裝在com1-com4四個埠,若不是只

能修改電腦設置了,通迅速率要與電臺中的一致.將電臺的通訊埠設置為CAT,保存設置

就可以線上作業了.
（5）" c' x7 i9 ]6 q9 L' F（在WRITELOG軟體BANDS功能表Log the frequency of QSOS選項選擇為FROM RIG,這

樣LOG就會自動讀取電臺的頻率.

再以ART比賽慣用的N1MM為例

（6）開啟N1MM Logger軟體,點擊Config進入”Configure Ports, Telnet Address and other”選單,

再進入”Hardware”設定畫面,選取您的USB Com port位址後選擇您的無線電座機型號

後再點擊其後的”Set”,最終到了Com port的設定選單畫面.如您的無線電廠牌是ICOM

的話,請依照下面畫面設定, Speed欄位既得必須選擇19200.

（7）最後的溫馨提示,CAT線纜一端記得插在介面後面的CAT-CIV插口,另一端則插進無線電

座機後面之”Remote”,也就是CI-V control jack”否則再怎麼設定也無法連動控制.